## Slide 1: Progetto e implementazione di un sistema embedded multi-sensore per il riconoscimento di attività umana
Candidato: Andreea Elisabeta Vint
Relatore: Prof. Riccardo Berta
Correlatore: Dr. Matteo Fresta

## Slide 2
OBIETTIVO DEL PROGETTO
Progettare e implementare un sistema embedded multi-sensore per il riconoscimento dell’attività umana
Rilevazione delle tecniche della pallavolo:
Palleggio
Servizio
Schiacciata

## Slide 3: Flusso del lavoro
Acquisizione dei dati mediante 3 Arduino Nano 33 BLE Sense simultaneamente
Invio dei dati acquisiti ad API Framework Measurify mediante applicazione Flutter sviluppata per permettere la connessione e l’invio dei dati da molteplici sensori
Visualizzazione delle serie temporali su Measurify

## Slide 4: Sistema embedded
Microcontrollore in grado di rilevari dati dall’ambiente esterno attraverso l’IMU (Inertial Measurement Unit)
Dotato di un accelerometro, giroscopio e magnetometro
Comunicazione tramite Bluetooth Low Energy (BLE)
Dotato di un circuito extra che permette l’utilizzo di una batteria per l’alimentazione
Arduino Nano 33 BLE Sense

## Slide 5: Applicazione Smart Collector
L’applicazione di partenza è Smart Collector fornita dal laboratorio Elios
Sviluppata con il Framework Flutter, che permette la creazione di applicazioni multi-piattaforma
L’applicazione è stata modifica affinché permetta la connessione tramite BLE a molteplici microcontrollori Arduino, la raccolta contemporanea dei dati da questi dispositivi e l’invio successivo tramite richieste HTTPS su Measurify

## Slide 6: Pagina Main
Schermata Main dell’applicazione dove è possibile selezionare più dispositivi Arduino
Codice Flutter per la selezione dei microcontrollori e l'aggiunta degli stessi a una lista contenente i microcontrollori a cui si intende connettersi.

## Slide 7: PeripheralDetailPage
Schermata di Smart Collector che permette la connessione ai dispositivi selezionati
Codice in Flutter che itera sulla lista dei dispositivi selezionati con la funzione QuickBlue.connect

## Slide 8: StartPage
Funzione responsabile della raccolta dei dati in formato JSON
I dati vengono raccolti in un array di arrays in cui la posizione di ciascun oggetto JSON è correlato all’indice con cui gli Arduino sono posizionati nella lista dei dispositivi connessi

## Slide 9
La funzione sendData, responsabile dell’invio dei dati, è stata ottimizzata per distinguere la provenienza dei dati presenti nell’array, in base all'indice associato al dispositivo che li ha raccolti
Sono stati aggiornate anche le seguenti funzioni:
checkMeasureExists: Questa funzione verifica che siano effettivamente presenti le misurazioni corrispondenti al nome specificato.
postMeasure: Questa funzione esegue le richieste HTTPS POST verso Measurify, inviando i dati da pubblicare. Le richieste POST vengono generate per ciascun dispositivo Arduino connesso e i nomi delle misurazioni pubblicate su Measurify includono l'indice del dispositivo.
Infine, tramite cicli for, abbiamo iterato sulla lista dei dispositivi connessi per gestire l'invio dei dati. In questo modo, ogni dispositivo invia le proprie misurazioni in modo ordinato e sincrono.

## Slide 10: Sperimentazione e risultati
3 Arduino distribuiti sul braccio, busto e sulla gamba
Per ciascuna tecnica (palleggio, servizio, schiacciata) sono state registrate 20 ripetizioni

## Slide 11
Esempio di rilevazione della tecnica del palleggio.
I dati sono stati registrati utilizzando 3 Arduino simultaneamente

## Slide 12: Contributo personale
Il mio contributo personale in questo progetto è stato lo sviluppo dell’applicazione Flutter, e nella raccolta dei dati. Quest'app è stata progettata per gestire in modo efficiente la comunicazione con molteplici Arduino, raccogliendo e visualizzando i dati provenienti dai sensori in una piattaforma unica.
In futuro, si potranno effettuare misurazioni da un numero maggiore di persone, ampliando così il dataset e rendendolo più completo.
L'obiettivo è creare un sistema sempre più robusto e preciso, capace di riconoscere le attività umane con un alto grado di affidabilità, grazie a un training basato su dati eterogenei e rappresentativi di un'ampia gamma di situazioni reali.

## Slide 13: Grazie dell’attenzione!